From Y	T	U	V	W	X	Y	Z
Y	7, Y	Inf	8, Y	Inf	6, Y	0, Y	12, Y
X				12, X	6, Y
T	7, Y	8, T
U		8, T		11, U
V			8, Y
W				11, U
Z							12, Y

From T	T	U	V	W	X	Y	Z
T	0, T	2, T	4, T	Inf	Inf	7, T	Inf
U		2, T		5, U
V			4, T
W				5, U	11, W
Y						7, T	19, Y
X					11, W
Z							19, Y

From X	T	U	V	W	X	Y	Z
X	Inf	Inf	3, X	6, X	0, X	6, X	8, X
V	7, V	6, V	3, X
U		6, V
W				6, X
Y						6, X
T	7, V
Z							8, X

	u	v	z	y	x
u	0	1	inf	2	inf
v	1	0	6	inf	3
z	inf	6	0	inf	2
y	2	inf	inf	0	3
x	inf	3	2	3	0

      3.
Route	Mean (ms)	Stdev (ms)
International	183.308333	182.310162
International	182.008333	181.010175
International	186.144333	185.146134
US	9.890000	8.927417
US	8.211000	7.257078
US	80.237000	79.241207

  1. For the international route, it looks like some of the backbone links traversed were slightly different from hour to hour. On the last hour of the US route, there was an extra 7 hops going towards the destination.
  2. It looks like per route, there were about 4-5 networks traversed each. The largest increases did occur at these points.